| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 28.09. | 2011 г. | № | 1788 |

Об утверждении технического задания по разработке инвестиционной программы ОАО «Гортепло» на 2012-2014 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Канского городского Совета депутатов от 27 января 2011 года № 14-81 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Канска на период 2010-2021 годы»,  руководствуясь ст. 30 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы открытого акционерного общества «Гортепло» по развитию объектов в сфере теплоснабжения города Канска на 2012-2014 года, согласно приложению № 1.

- Главному специалисту отдела культуры администрации города Канска (В.П. Англицкая) опубликовать настоящее Постановление в газете «5 канал» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  первого заместителя главы города по оперативному управлению Т.Н. Павлову.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности

Главы города Канска                                                                             Н.В. Кадач

### Приложение №1

к Постановлению администрации г. Канска

от 28.09.2011 г. № 1788

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по разработке инвестиционной программы ОАО «Гортепло» по развитию объектов в сфере теплоснабжения города Канска на 2012 – 2014 гг.

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Федеральный закон РФ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 № 210-ФЗ;

1.2. Решение Канского городского Совета депутатов от 18.01.2011 года № 14-81 «О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Канска на период 2010-2021 годы»;

2. Заказчик: Администрация города Канска

3. Исполнитель: ОАО «Гортепло»

4. Цели и задачи технического задания:

Цели:

-  разработка инвестиционной программы ОАО «Гортепло» по развитию системы теплоснабжения города Канска;

-  расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной инвестиционной программы;

Задачи:

- анализ развития системы коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и социального строительства;

- повышение качества оказываемых услуг;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам теплоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей;

-  модернизация котельных и котельного оборудования;

- строительство и реконструкция тепловых сетей, имеющих недостаточную пропускную способность и тепловую изоляцию с большим коэффициентом теплопроводности;

5. Основные требования к инвестиционной программе:

Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели разработки и реализации инвестиционной программы; 
- задачи разработки и реализации инвестиционной программы; 
а) анализ существующего состояния системы теплоснабжения;

б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и экономических характеристик системы теплоснабжения;

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы;

г) источники финансирования мероприятий;

д) предложения о размерах тарифов на подключение к системе теплоснабжения и надбавок к тарифам (в случае финансирования инвестиционной программы с привлечением средств целевых кредитов банков приложить расчет возврата кредитов); 
- сроки разработки инвестиционной программы; 
- сроки реализации инвестиционной программы.

6. Мероприятия программы:

На 2012 г.

- Модернизация котельной № 1 пос. «Строителей» г. Канска, путем замены котлов № 3, № 4 марки Квм-1,25К (2 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 13 «5-й Военный городок»  г. Канска путем замены котлов № 1, № 2 марки Квм-1,25К (2 шт.) и котельного оборудования;

- Замена  ветхих магистральных тепловых сетей от ЦТП мкр. Солнечный до «площадки 6Ж» мкр. Солнечный, 2Ду-250 мм, 300 метров на тепловые сети с улучшенной изоляцией (I очередь).

На 2013 г.

- Модернизация котельной № 1 пос. «Строителей» г. Канска, путем замены котлов № 1, № 2 марки Квм-1,25К (2 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 13 «5-й Военный городок»  г. Канска путем замены котла № 3 марки Квм-1,25К (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 12 «Ново-Канская»  г. Канска путем замены котла № 1 марки ТМ-803-01 (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 11 «Альчет»  г. Канска путем замены котла № 1 марки ТМ-803-01 (1 шт.) и котельного оборудования;

- Замена  ветхих магистральных тепловых сетей от ЦТП мкр. Солнечный до «площадки 6Ж» мкр. Солнечный, 2Ду-250 мм, 300 метров на тепловые сети с улучшенной изоляцией (II очередь).

На 2014 г.

- Модернизация котельной № 13 «5-й Военный городок»  г. Канска путем замены котла № 5 марки Квм-1,25К (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 8 «ЛДК» г. Канска путем замены котла № 1 марки ТМ-803-01 (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 9 «Школа» г. Канска путем замены котла № 2 марки ТМ-803-01 (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 10 «Де-Корт» г. Канска путем замены котла № 3 марки ТМ-803-01 (1 шт.) и котельного оборудования;

- Модернизация котельной № 3 «ПТУ» г. Канска путем замены котла № 2 типа ДКВР-2,5 /13 и котельного оборудования;

- Замена транспортера углеподачи, марки ТС-2-37 (1 шт.), на котельной №1 «пос.Строителей» г. Канска;

- Увеличение пропускной способности  тепловых сетей на участке от ТК-9 до ТК-10/1 от котельной №13 «5-й Военный городок» 2Ду-50 мм меняется на 2Ду-70 мм, 114 метров;

- Замена  ветхих магистральных тепловых сетей от ЦТП мкр. Солнечный до «площадки 6Ж» мкр. Солнечный, 2Ду-250 мм, 300 метров на тепловые сети с улучшенной изоляцией (III очередь).

7. Источник финансирования

Источником финансирования для реализации мероприятий инвестиционной программы – являются собственные средства предприятия в виде надбавки к цене тарифа на выработку тепловой энергии и передачу тепловой энергии, а также тарифа на подключение объектов капитального строительства.

8. Ожидаемые результаты

- снижение износа основных фондов систем коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь тепловой энергии в сетях;

- снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- снижение показателя аварийности систем;

- увеличение показателя замены основных фондов системы теплоснабжения;

9. Согласование проекта инвестиционной программы

Рекомендуемый срок разработки программы – 1 месяц после утверждения технического задания. Проект инвестиционной программы подлежит согласованию с администрацией города Канска и дальнейшему утверждению органом регулирования в соответствии с Федеральным законом от  27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Начальник МКУ «УС и ЖКХ

администрации г. Канска»						      А.Л. Азоркин