| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 20.11. | 2012 г. | № | 1770 |

Об утверждении Положения об автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны города Канска

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 01.03.1993 № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени», статьей 9 Закона Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территорий Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  руководствуясь статьей 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны города Канска согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации города Канска от 10.08.2006г. № 1360 «О системе оповещения и информирования населения города об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций».

3.Главному специалисту по работе со средствами массовой информации администрации города Канска (Никонова Н.И.) опубликовать данное постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска Комарчева А.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города Канска                                                       			       Н.Н. Качан

Приложение № 1

#### к постановлению

#### администрации г. Канска

#### от 20 ноября 2012 г. № 1770

ПОЛОЖЕНИЕ

об автоматизированной системе централизованного оповещения гражданской обороны города Канска

1.Автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО ГО) предназначена для оповещения руководящего состава гражданской обороны, дежурно-диспетчерских служб и населения при возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

2.Система создана на базе аппаратуры П-160, П-164 и действующих сетей электросвязи на территории Красноярского края, включая сети проводного, радио и телевизионного вещания.

3.АСЦО ГО обеспечивает:

- циркулярное оповещение руководящего состава и дежурно-диспетчерских служб, с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала «Объявлен сбор» от оперативного дежурного Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Красноярскому краю (далее – ЦУКС МЧС Красноярского края), от оперативного дежурного Управления по делам ГО и ЧС г. Канска;

-передачу сигналов оповещения, информации ГО для населения города по средствам  радиовещания;

- передачу населению сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» (запуск электросирен в режиме непрерывного звучания);

-передачу населению сигнала «ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ!» (запуск электросирен в режиме прерывистого звучания);

-передачу сигналов управления и оповещения для Главы города через оперативного дежурного Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

4.Задействование АСЦО ГО осуществляется с принудительным отключением каналов электросвязи и абонентских телефонных линий, программ радиовещания, без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи, с одновременной подачей по ним информации о чрезвычайной ситуации.

5.Команды управления поступают от оперативного дежурного ЦУКС МЧС Красноярского края на аппаратуру П-160, установленную в городском запасном пункте управления администрации города Канска. Отображение команд производится на табло.

Могут передаваться шесть команд:

1-я команда – включение стоек циркулярного вызова и передача сигнала «Объявлен сбор» на телефоны руководящего состава и ДДС;

2-я команда – сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с непрерывным звучанием электросирен (используется перед передачей речевых сообщений о ЧС, кроме речевого сообщения о воздушной опасности);

3-я команда – сигнал «ВОЗДУШНАЯ ОПАСНОСТЬ!» с прерывистым звучанием электросирен (используется только перед передачей речевого сообщения о воздушной опасности);

4-я команда – передача сигналов управления и оповещения, речевой информации для оперативных дежурных Управлений по делам ГО и ЧС категорированных городов;

5-я команда – передача речевой информации для населения по каналам проводного радио, УКВ радиовещания и телевизионного вещания от оперативного дежурного ЦУКС МЧС Красноярского края;

6-я команда – проверка работоспособности аппаратуры АСЦО ГО, каналов и соединительных линий, а также сброс ранее переданной команды для возвращения аппаратуры в исходное состояние.

6.Стойки циркулярного вызова и электросирены в городе Канске запускаются  от оперативного дежурного ЦУКС МЧС Красноярского края, оперативного дежурного Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

7.Передача информации о чрезвычайных ситуациях по каналам краевого радиовещания, звукового сопровождения телевизионных программ, транслируемых по краю, осуществляется от оперативного дежурного ЦУКС МЧС Красноярского края.

Передача информации о чрезвычайных ситуациях по каналам УКВ-ЧМ  радиовещания, звукового сопровождения телевизионных программ, транслируемых в пределах города Канска, может осуществляться оперативным дежурным Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

8.Аппаратура АСЦО ГО должна находится в режиме постоянной готовности к использованию, для чего:

-на аппаратуру должно постоянно подаваться электропитание;

-ключи и тумблеры управления должны постоянно находиться в положении готовности к приему сигналов ГО и опечатанными печатью начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска.

Сигналы гражданской обороны и речевая информация могут передаваться в любое время суток, без предварительного предупреждения. При поступлении команд № 1, 2, 3, 4, 5 высвечивается соответствующая секция на табло отображения, установленном на рабочем месте оперативного дежурного. Команда № 6 индицируется загоранием сигнальной лампы «ПРОВЕРКА» на табло отображения. При поступлении команд 1-6 автоматически включается звуковая сигнализация.

9.В случае несрабатывания аппаратуры оповещения от централизованного запуска, местный запуск производит дежурный персонал ВЦТ Красноярского филиала ОАО «Ростелеком», в присутствии начальника Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (или его заместителя по оперативному управлению).

10.Ответственность за сохранность оборудования и имущества АСЦО ГО несут руководители предприятий связи, в которых установлена эта аппаратура.

11.Ответственность за сохранность электросирен и громкоговорителей уличной звукофикации АСЦО ГО возлагается на владельцев зданий, на которых они установлены.

12.Сохранность электросирен и громкоговорителей уличной звукофикации АСЦО ГО находящихся на приватизированных или подлежащих приватизации зданиях обеспечивают владельцы этих зданий по договорам между КГКУ «Центр реализации полномочий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края» и владельцами зданий, в соответствии с «Положением о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», утвержденным постановлением  Правительства России от 23.04.1994 № 359.

13.Эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры АСЦО ГО осуществляется в соответствии с условиями договоров, заключенных между КГКУ «Центр реализации полномочий в области ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края» – с одной стороны, и предприятиями связи – с другой.

Начальник Управления

по делам ГО и ЧС г.Канска                                                                 А.В. Комарчев