|  | Приложение №1 к постановлению администрации города Канска от 14.08.2013г. № 1058 |
| --- | --- |

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 годов

I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации города Канска (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Енисейского  управления Ростехнадзора, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103.

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

4. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Приказа  Минэнерго России от 12.03.2013 N 103.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 1 к Приказу Минэнерго России от 12.03.2013 N 103).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

5. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к Программе и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

7. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

9. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 N 103, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

| Теплоснабжающие и теплосетевые организации и сроки проведения проверки |
| --- |
| №№ п.п. | населенный пункт | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | Адрес месторасположения | сроки проведения проверки |
| 1 | г.Канск | Канская ТЭЦ ОАО "Красноярская теплотранспортная компания" | ул. 40 лет Октября, 58 | август |
| 2 | г.Канск | ООО "Тепло-Сбыт" | ул. Красноярская,13 | август |
| 3 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 1, тепловые сети от котельной | пос. Строителей | август |
| 4 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 3 тепловые сети от котельной | ул. Декабристов | август |
| 5 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 4 тепловые сети от котельной | р.с. "Березка" | август |
| 6 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 5 тепловые сети от котельной | ул.Кайтымская | август |
| 7 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 7 тепловые сети от котельной | пос. "Мелькомбинат" | август |
| 8 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 8 тепловые сети от котельной | ул. Краевая | август |
| 9 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 9 тепловые сети от котельной | ул. 8-е марта | август |
| 10 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 10 тепловые сети от котельной | ул. Чкалова, 1.1 | август |
| 11 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 11 тепловые сети от котельной | ул. Высокая, 10 | август |
| 12 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 12 тепловые сети от котельной | Н-Канский ЛПХ (водоканал) | август |
| 13 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 13 тепловые сети от котельной | 5 в/г | август |
| 14 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 15 тепловые сети от котельной | пос. ДСУ-5 | август |
| 15 | г.Канск | ОАО "Гортепло" котельная № 16 тепловые сети от котельной | ул. Иланская, 1 | август |
| 16 | г.Канск | ОАО "Гортепло" тепловые сети от ЦТП 1 военного городка | 1 в/г | август |
| 17 | г.Канск | ОАО "Гортепло" тепловые сети от ЦТП мкр. Солнечный | мкр. Солнечный | август |
| 18 | г.Канск | Филиал "Восточный" ОАО "Красноярскнефтепродукт | ул. Шоссейная, 1/1 | август |
| 19 | г.Канск | КГБУСО "Канский психоневрологический интернат" | ул. Муромская, 10 | август |
| 20 | г.Канск | ООО "Канские тепловые сети" | ул. Кобрина, 26 | август |
| 21 | г.Канск | МУП "Канский Электросетьсбыт» | мкр.Северный, 13 пом.87 | август |

| Управляющие компании и ТСЖ - потребители тепловой энергии и сроки проведения проверок |
| --- |
| №№ п.п. | теплоснабжающая, теплосетевая организация | потребитель тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ЖСК "Восход" | Август, сентябрь |
| 2 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети"; ОАО "Гортепло"; ООО "Тепло-Сбыт" | ОАО "Энергосбыт" | Август, сентябрь |
| 3 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО "ГЖСервис-1" | Август, сентябрь |
| 4 | ОАО "Гортепло" | ООО "Жилкомплекс" | Август, сентябрь |
| 5 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети"; ОАО "Гортепло" | ООО "Жилсервис плюс" | Август, сентябрь |
| 6 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети"; ОАО "Гортепло"; ООО "Тепло-Сбыт" | ООО "Жилфонд" | Август, сентябрь |
| 7 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО "ЖЭК" | Август, сентябрь |
| 8 | ОАО "Гортепло"; ООО "Тепло-Сбыт" | ООО "КЖС-1" | Август, сентябрь |
| 9 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО "СОРЖ ДУ-1" | Август, сентябрь |
| 10 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО "СОРЖ ДУ-2" | Август, сентябрь |
| 11 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО "СОРЖ ДУ-3" | Август, сентябрь |
| 12 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети"; ОАО "Гортепло" | ООО "СОРЖ ДУ-4" | Август, сентябрь |
| 13 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ООО ЖКК "Уют" | Август, сентябрь |
| 14 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Мирный" | Август, сентябрь |
| 15 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Рекорд" | Август, сентябрь |
| 16 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Северный" | Август, сентябрь |
| 17 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Солнечный" | Август, сентябрь |
| 18 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Строитель" | Август, сентябрь |
| 19 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Текстильщик" | Август, сентябрь |
| 20 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Юбилейный" | Август, сентябрь |
| 21 | ОАО "КТК", ООО "Канские тепловые сети" | ТСЖ "Заря" | Август, сентябрь |

| Потребители тепловой энергии социально-культурной сферы и сроки проведения проверок |
| --- |
| №№ п.п. | населенный пункт | теплоснабжающая, теплосетевая организация | потребитель тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУЗ "Канская ЦГБ" | август |
| 2 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУЗ "Родильный дом" | август |
| 3 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУЗ "Стоматологическая поликлиника" | август |
| 4 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУЗ "Канская ГДБ" | август |
| 5 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУСО «Комплексный Центр Социального обслуживания Населения г.Канска (КСЦОН) Гаражи ул. П.Коммуны, 59 | август |
| 6 | г. Канск | ОАО «КТК» | МБУ ФОК "Текстильщик" | август |
| 7 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ ДОД ДЮСШ им. В.И. Стольникова | август |
| 8 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУК Городской дом культуры | август |
| 9 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУК Централизованная библиотечная система г.Канска | август |
| 10 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУДОД Детская школа искусств №1 | август |
| 11 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ гимназия № 1 г. Канска | август |
| 12 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ гимназия № 4 г. Канска | август |
| 13 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МАОУ лицей № 1 г. Канска | август |
| 14 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Канска | август |
| 15 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Канска | август |
| 16 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 5 г. Канска | август |
| 17 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 6 г. Канска | август |
| 18 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г.Канска | август |
| 19 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Канска | август |
| 20 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Канска | август |
| 21 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 | август |
| 22 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Канска | август |
| 23 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 17 г. Канска | август |
| 24 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 18 | август |
| 25 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 19 г. Канска | август |
| 26 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МКОУ средняя общеобразовательная школа № 20 | август |
| 27 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска | август |
| 28 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | МКОУ средняя общеобразовательная Школа № 22 | август |
| 29 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 5 ''Колосок'' | август |
| 30 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 10 ''Алёнушка'' | август |
| 31 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 11 ''Яблонька'' | август |
| 32 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 15 ''Сибирячок'' | август |
| 33 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 16 ''Родничок'' | август |
| 34 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 17 ''Светлячок'' | август |
| 35 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад присмотра и оздоровления № 27 ''Солнышко'' | август |
| 36 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34 ''Ромашка'' | август |
| 37 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 39 ''Теремок '' | август |
| 38 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 ''Дюймовочка'' | август |
| 39 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида № 46 ''Снегири '' с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей | август |
| 40 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад № 47 ''Теремок'' комбинированного вида '' | август |
| 41 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 49 ''Росинка'' | август |
| 42 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 50 ''Журавушка'' г. Канска | август |
| 43 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 52 ''Весёлый дельфин'' | август |
| 44 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБДОУ ''Детский сад комбинированного вида № 53 ''Радуга'' | август |
| 45 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МКУ "УО администрации г. Канска | август |
| 46 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Золотой ключик» | август |
| 47 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска" | август |
| 48 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образование детей "Детско-юношеская спортивная школа единоборств "Олимпиец" | август |
| 49 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного обрадование детей "Детско-юношеская спортивная школа" | август |
| 50 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБУК Канский краеведческий музей | август |
| 51 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУДОД Детская художественная школа | август |
| 52 | г. Канск | ООО «Гортепло» | МУК Дом культуры "Строитель" | август |
| 53 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | МБОУДОД Детская музыкальная школа № 2 | август |
| 54 | г. Канск | Индивидуальная котельная | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ''Станция юных натуралистов'' | август |
| 55 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей ''Центр детского технического творчества'' города Канска | август |
| 56 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов) | август |
| 57 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества | август |
| 58 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад присмотра и оздоровления № 1'' | август |
| 59 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 8 ''Лесная сказка'' | август |
| 60 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников № 9 ''Колокольчик'' | август |
| 61 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 18 ''Подснежник'' | август |
| 62 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 22 ''Веселые нотки'' | август |
| 63 | г. Канск | ОАО «Гортепло» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 28 ''Ручеёк'' | август |
| 64 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 32 ''Ёлочка'' | август |
| 65 | г. Канск | ОАО «КТК» ООО «Канские тепловые сети» | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей № 35 ''Солнышко'' | август |
| 66 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 36 ''Малышок'' | август |
| 67 | г. Канск | Печное отопление | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад № 41 ''Подснежник'' | август |
| 68 | г. Канск | ООО «Тепло-Сбыт» | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ''Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников № 45 ''Снегурочка'' | август |
| 69 | г. Канск | Индивидуальная котельная | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Канский центр адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы» | август |
| 70 | г. Канск | ОАО «КТК», ООО «Канские тепловые сети» | Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Кедр» | август |

Первый заместитель главы города

по вопросам жизнеобеспечения 			                   		С.Д. Джаман